Раздел № 2 «Сетевые операционные системы (на примере операционных систем семейства Windows Server); установка и настройка системы»

2.1 Операционные системы семейства Windows Server как базовый инструмент для изучения курса «Сетевое администрирование».

2.2 Обзор редакций и функциональных возможностей системы Windows Server 2000/2003.

2.3 Установка и настройка системы.

В разделе 2 содержится обоснование выбора операционных систем семейства Windows Server в качестве базового инструмента для изучения курса «Сетевое администрирование», приводится краткий обзор редакций и функциональных возможностей данных систем; подробно описывается процедура ручной установки операционной системы.

2.1 Операционные системы семейства Windows Server как базовый инструмент для изучения курса «Сетевое администрирование».

При планировании любого курса, связанного с использованием информационных технологий, необходимо привязывать как теоретическую часть, так и практические и лабораторные занятия к конкретным продуктам и системам — аппаратной платформе, операционным системам, системам баз данных и так далее.

При выборе  программно-аппаратной платформы необходимо учитывать целый ряд факторов:

- имеющийся в данном вузе в наличии комплекс аппаратного и программного обеспечения;

- стоимость приобретения недостающего оборудования и ПО;

- распространенность той или иной платформы в корпоративном секторе;

- спрос на специалистов по данным технологиям в соответствующем регионе;

- квалификация и опыт преподавателей данного вуза.

С точки зрения авторов данного учебного пособия, операционные системы семейства Windows Server 2000/2003 являются универсальной платформой для изучения самых разных аспектов сетевого администрирования.

Приведем основные аргументы, повлиявшие на выбор авторов.

  - В любом учебном заведении имеются компьютерные классы с компьютерами, отвечающими требованиям для установки систем семейства Windows Server 2000/2003.

  - Данная система доступна учебным заведениям по различным льготным программам лицензирования — от Academic Open License до MSDN Academic Alliance и Microsoft IT Academy (кроме того, для кратковременных курсов можно использовать бесплатные 120- или 180-дневные версии системы).

  - Операционные системы  Windows 2000/2003 являются основой многих корпоративных информационных систем, и имеется устойчивый спрос на специалистов по администрированию сетей на базе данных операционных систем.

  - Система Windows Server является универсальной платформой, на которой реализованы практически все сетевые службы, перечисленные в разделе 1 — служба каталогов Active Directory, службы сетевой инфраструктуры (DNS, DHCP, WINS, маршрутизация и удаленный доступ), службы файлов и печати, службы веб-публикаций и т.д. Таким образом, при небольших затратах можно построить учебную платформу, обеспечивающую изучение всех основных сетевых служб.

  - Для подготовки вузовских преподавателей корпорация Microsoft реализует различные партнерские программы, в которых преподаватели учебных заведений могут по льготным ценам пройти обучение администрированию сетей на базе Windows Server.

Таким образом, курс «Сетевое администрирование», использующий в качестве базовой сетевой платформы  системы семейства Window Server, даст полезные практические знания и навыки для изучения различных сетевых служб и их администрирования.

Данное учебное пособие в качестве базового инструмента для изучения теоретической части и выполнения практических заданий рассматривает операционную систему Windows Server 2003 (русскую версию). Все теоретические разделы и задания лабораторных работ составлены на материале Windows Server 2003. Если в вашем учебном заведении базовой системой является Windows Server 2000, то без значительных модификаций материал данного учебного пособия может быть использован и на этой платформе. В дальнейшем в тексте учебника будет преимущественно использоваться универсальный термин Windows Server. Если какой-либо момент будет относиться только к конкретной версии системы, то это будет оговариваться специально.

2.2 Обзор редакций и функциональных возможностей системы Windows Server 2000/2003.

Установка, настройка и использование системы Windows Server зависит от тех задач, которые должна выполнять конкретная инсталляция. Типовые задачи системы корпорация Microsoft объединила в виде т.н. «ролей» сервера. Все роли можно увидеть при запуске мастеров «Мастер настройки сервера» или «Управление данным сервером». Перечислим эти роли:

- файловый сервер (сервер, предоставляющий доступ к файлам и управляющий им; выбор этой роли позволит вам быстро настроить параметры квотирования и индексирования);

- сервер печати (сервер, организующий доступ к сетевым принтерам и управляющий очередями печати и драйверами принтеров; выбор этой роли позволит вам быстро настроить параметры принтеров и драйверов);

- сервер приложений (сервер, на котором выполняются Web-службы XML, Web-приложения и распределенные приложения; при назначении серверу этой роли на нем автоматически устанавливаются IIS, COM+ и Microsoft .NET Framework; при желании вы можете добавить к ним серверные расширения Microsoft FrontPage, а также включить или выключить ASP.NET);

- почтовый сервер (сервер, на котором работают основные почтовые службы РОРЗ (Post Office Protocol 3) и SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), благодаря чему почтовые РОРЗ-клиенты домена могут отправлять и получать электронную почту; выбрав эту роль, вы определяете домен по умолчанию для обмена почтой и создаете почтовые ящики);

- сервер терминалов (сервер, выполняющий задачи для клиентских компьютеров, которые работают в режиме терминальной службы; выбор этой роли приводит к установке служб терминалов, работающих в режиме сервера приложений);

- сервер удаленного доступа/сервер виртуальной частной сети (сервер, осуществляющий маршрутизацию сетевого трафика и управляющий телефонными соединениями и соединениями через виртуальные частные сети (virtual private network, VPN); выбрав эту роль, вы запустите Мастер настройки сервера маршрутизации и удаленного доступа (Routing and Remote Access Server Setup Wizard); с помощью параметров маршрутизации и удаленного доступа вы можете разрешить только исходящие подключения, входящие и исходящие подключения или полностью запретить доступ извне);

- служба каталогов (контроллер домена Active Directory — сервер, на котором работают службы каталогов и располагается хранилище данных каталога; контроллеры домена также отвечают за вход в сеть и поиск в каталоге; при выборе этой роли на сервере будут установлены DNS и Active Directory);

- система доменных имен (сервер, на котором запущена служба DNS, разрешающая имена компьютеров в IP-адреса и наоборот; при выборе этой роли на сервере будет установлена DNS и запущен Мастер настройки DNS-сервера);

- сервер протокола динамической настройки узлов (сервер, на котором запущен служба DHCP (Dynamic Hose Configuration Protocol), позволяющая автоматизировать назначение IP-адресов узлам сети; при выборе этой роли на сервере будет установлена служба DHCP и запущен Мастер создания области);

- сервер Windows Internet Naming Service (сервер, на котором запущена служба WINS (Windows Internet Name Service), разрешающая имена NetBIOS в IP-адреса и наоборот; выбор этой роли приводит к установке службы WINS);

- сервер потокового мультимедиа-вещания (сервер, предоставляющий мультимедийные потоки другим системам сети или Интернета; выбор этой роли приводит к установке служб Windows Media; эта роль поддерживается только в версиях Standard Edition и Enterprise Edition).

Microsoft Windows Server 2003 — самая мощная ОС для ПК. В ней реализованы совершенно новые средства управления системой и администрирования, впервые появившиеся в Windows 2000. Вот некоторые из них:

- Active Directory — расширяемая и масштабируемая служба каталогов, в которой используется пространство имен, основанное на стандартной Интернет-службе именования доменов (Domain Name System, DNS);

- IntelliMirror — средства конфигурирования, поддерживающие зеркальное отображение пользовательских данных и параметров среды, а также центральное администрирование установки и обслуживания программного обеспечения;

- Terminal Services — службы терминалов, обеспечивающие удаленный вход в систему и управление другими системами Windows Server 2003;

Windows Script Host — сервер сценариев Windows для автоматизации таких распространенных задач администрирования, как создание учетных записей пользователей и отчетов по журналам событий.

Хотя у Windows Server 2003 масса других возможностей, именно эти четыре наиболее важны для выполнения задач администрирования. В максимальной степени это относится к Active Directory (речь о которой пойдет подробно в следующих главах учебного пособия), поэтому для успешной работы системному администратору Windows Server 2003 необходимо четко понимать структуру и процедуры этой службы.

Со способами решения административных задач теснейшим образом связана и архитектура системы безопасности Windows Server 2003. Active Directory и административные шаблоны позволяют применять параметры безопасности ко всем рабочим станциям и серверам компании. Иными словами, вы настраиваете защиту данных не каждого конкретного компьютера, а всего предприятия в целом.

Роли сервера по-разному реализуются в различных редакциях системы. Перечислим редакции ОС Windows Server 2003 и рассмотрим их краткие характеристики.

Windows Server 2003 Standard Edition. Надежная сетевая операционная система, реализующая базовый набор сетевых служб, разработана для предоставления служб и ресурсов другим системам в сети, является идеальным выбором для предприятий малого бизнеса и отдельных подразделений крупных организаций.

Windows Server 2003 Enterprise Edition. Расширяет возможности Windows Server 2003, Standard Edition, обеспечивая поддержку служб кластеров. В ней также поддерживаются 64-разрядные процессоры Intel Itanium, оперативная память с возможностью «горячей» замены и неоднородный доступ к памяти (nonuniform memory access, NUMA). Эта версия поддерживает до 32 Гбайт оперативной памяти на процессорах х86, до 512 Гбайт оперативной памяти на процессорах Itanium и до 8 центральных процессоров. Разработана для удовлетворения общих ИТ-требований предприятий любого размера, предназначена для приложений, веб-служб и поддержки сетевой инфраструктуры и обеспечивает высокую надежность, производительность и превосходные экономические показатели.

Windows Server 2003 Datacenter Edition. Самый производиетльный Windows-сервер. Эта версия поддерживает более сложную кластеризацию и способна работать с большими объемами оперативной памяти — до 64 Гбайт на процессорах х86 и до 512 Гбайт на процессорах Itanium. Минимальное количество процессоров для работы Datacenter Edition — 8, максимальное — 32. Разработана для ответственных бизнес-приложений, требующих масштабируемости и доступности высокого уровня.

Windows Server 2003 Web Edition. Данная редакция предназначена для использования в качестве веб-сервера (для запуска служб Web при развертывании Web-узлов и Web-приложений). Для решения этих задач в данную версию включены Microsoft .NET Framework, Microsoft Internet Information Sendees (IIS), AS P.NET и функции для равномерного распределения нагрузки на сеть, Многие другие функции, в частности Active Directory, в ней отсутствуют. Версия Windows Server 2003, Web Edition, поддерживает до 2 Гбайт оперативной памяти и до двух центральных процессоров.

Все версии поддерживают одни и те же базовые функции и средства администрирования. Т. е. методики, описанные в этом учебном пособии, можно применять независимо от того, какой версией Windows Server 2003 вы пользуетесь. Помните, что в версии Web Edition нет Active Directory, поэтому сервер, работающий под управлением этой версии, нельзя сделать контроллером домена. Он, тем не менее, может быть частью домена Active Directory.

Различия данных редакций в поддержке сетевых служб и выполнении отдельных ролей наглядно представлены в таблице 2.1.

| Роль, служба, компонента или поддержка аппаратуры | Web Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | Datacenter Edition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное количество процессоров |  |  |  | 8 |
| Максимальное количество процессоров | 2 | 4 | 8 | 32 |
| Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 2 | 4 | 32 (для серверов на базе процессора x86) 512 (для серверов на базе процессора Itanium) | 64 (для серверов на базе процессора x86) 512 (для серверов на базе процессора Itanium) |
| Поддержка «горячего» добавления памяти |  |  | Да | Да |
| Службы факсов |  | Да | Да | Да |
| Службы для Macintosh |  | Да | Да | Да |
| Служба удаленной установки (RIS, Remote Installation Services) |  | Да | Да | Да |
| Роль контроллера домена |  | Да | Да | Да |
| Сервер, член домена | Да | Да | Да | Да |
| Службы сертификатов (PKI, Public Key Infrastructure) | Частично | Да | Да | Да |
| Службы терминалов |  | Да | Да | Да |
| Управление посредством Remote Desktop Protocol | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка виртуальных частных сетей (VPN, Virtual Private Networking ) | Частично | Да | Да | Да |
| Служба Internet Authentication Service (IAS) |  | Да | Да | Да |
| Поддержка сетевых мостов (network bridging) |  | Да | Да | Да |
| Предоставление общего доступа в Интернет (ICS, Internet Connection Sharing) |  | Да | Да |  |
| Балансировка сетевой нагрузки (NLB, Network Load Balancing) | Да | Да | Да | Да |
| Служба кластеров (Cluster Service) |  |  | Да | Да |
| Максимальное количество узлов в кластере |  |  | 8 | 8 |
| Служба веб-публикаций (IIS, Internet Information Services) | Да | Да | Да | Да |
| Служба потокового мультимедиа-вещания (Windows Media Services) |  | Да | Да | Да |

Таблица 2.1.

Для выполнения упражнений при изучении курса «Сетевое администрирование» наиболее подходящей редакцией является редакция Standard Edition.

Планирование приобретения и установки системы.

При планировании приобретения и установки сервера (или нескольких серверов) службе ИТ любой компании или организации необходимо решить целый комплекс задач:

- определить набор задач, возлагаемых на каждый сервер (сервер сетевой инфраструктуры, сервер службы каталогов, сервер файлов/печати, сервер удаленного доступа, сервер электронной почты, сервер баз данных и т.д.);

- определить предполагаемую нагрузку на сервер, исходя из выполняемых им ролей и количества пользователей, которые будут работать с сервером;

- исходя из полученной информации, определить аппаратную конфигурацию сервера (тип и количество процессоров, объем оперативной памяти, параметры дисковой подсистемы, сетевые адаптеры и пр.) и редакцию операционной системы (Standard, Enterprise, Datacenter, Web);

- спланировать процедуру установки и параметры системы (будет ли производиться модернизация системы с предыдущей версии или новая установка, как сконфигурировать дисковую подсистему, определить сетевые параметры и т.д.).

В таблице 2.2. приведены минимальные требования для установки системы Windows Server 2003, позаимствованные из источников [4–5].

| Аппаратные компоненты | Web Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | Datacenter Edition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемая частота процессора (МГц) | 550 | 550 | 773 | 773 |
| Рекомендуемый объем оперативной памяти (МБ) | 256 | 256 | 256 | 1024 |
| Пространство на диске для установки (ГБ) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Таблица 2.2.

Подчеркнем, что данные требования относятся только к установке системы и ее запуску, без учета нагрузки, которая будет возложена на систему. Данные параметры могут быть ориентиром для преподавателей, ведущих курс «Сетевое администрирование», при планировании аппаратной конфигурации компьютеров в том классе, где будут проводиться лабораторные занятия. При планировании конфигурации сервера для реальной рабочей нагрузки в компании необходимо изучать специальные указания для планирования серверов, выполняющих конкретные роли.

2.3 Установка и начальная настройка системы.

После того как определены роли, выполняемые сервером, его аппаратная конфигурация, редакция системы, можно приступить к установке операционной системы на сервере.

Если выполняется установка поверх предыдущей версии системы Windows Server, то обязательно нужно выполнить следующие предварительные действия:

- сделать резервные копии всех данных, хранящихся и обрабатываемых на данном сервере;

- если на работающем сервер имеются «зеркальные» дисковые конфигурации, то необходимо «разбить» зеркала;

- отключить подключенные к серверу кабели, управляющие источником бесперебойного питания;

- удалить программное обеспечение сторонних разработчиков (особенно это относится к сторонним программам сжатия дискового пространства, а также к антивирусным программам).

Сама процедура установки в деталях описана в книгах [4–5]. В данном пособии уделим особое внимание наиболее существенным моментам данного процесса.

Выбор режима установки.

Установку системы Windows Server можно производить в одном из трех режимов:

- ручная установка, в процессе которой администратор отвечает на все вопросы мастера установки системы;

- полуавтоматическая установка (с минимальным участием администратора в процессе установки);

- автоматическая установка.

В настоящем пособии мы подробно рассмотрим ручную установку системы.

Выбор носителя дистрибутива системы.

Запуск программы установки можно производить с дистрибутива, размещенного на различных носителях и различными способами:

- с установочного CD (при загрузке компьютера с данного компакт-диска);

- с установочного CD (при иной загруженной системе на данном сервере);

- с дистрибутива, размещенного на жестком диске данного сервера;

- с дистрибутива, размещенного в сети.

Первый способ предпочтителен в том случае, когда производится установка на новом сервере, на котором не было установлено никакой системы, или когда необходимо удалить имеющуюся установку и произвести иное разбиение разделов и томов на жестких дисках.

Все другие способы будут предпочтительнее в случаях модернизации имеющейся операционной системы или при установке системы в другие разделы жестких дисков для многовариантной загрузки компьютера (данная ситуация наиболее вероятна в учебном заведении, когда компьютерный класс используется для различных курсов).

Процесс установки системы.

1. Запуск мастера установки системы.

Если производится установка при загрузке компьютера с установочного CD, то после появления меню для выбора редакции системы (Standard, Enterprise, Web) администратор выбирает нужную редакцию и начинается текстовый этап установки системы.

Если производится установка из работающей системы (для модернизации или установки системы в другой раздел жесткого диска), то вначале нужно найти путь к мастеру установки (нужно найти папку с названием I386 в дистрибутиве с нужной редакцией ОС) и затем запустить мастер (файл winnt32.exe). Например, если система устанавливается с дистрибутива, размещенного на жестком диске компьютера, то путь к папке с мастером может быть таким: “D:\Server\RUSSIAN\STANDARD\I386”.

Следует помнить, что мастер установки нужно запускать с учетной записью, имеющей права администратора в работающей операционной системе.

2. Сбор информации о системе и анализ конфигурации.

На данном этапе мастер установки проверяет, можно ли произвести модернизацию системы или только новую установку, и предлагает администратору сделать нужный выбор (рис.2.1).

Рис.2.1.

Затем запрашивается ключ (Product Key) для установки системы (рис. 2.2). На иллюстрации изображен условный ключ, в реальной установке в каждом учебном заведении будет свой ключ.

Рис.2.2.

Затем необходимо задать параметры о дополнительных возможностях установки (рис. 2.3). При установке с CD рекомендуем нажать кнопку «Дополнительные параметры» и поставить галочку у параметра «Копировать все файлы с установочного компакт-диска» (это позволит в дальнейшем при добавлении новых компонент системы обходиться без компакт-диска, все нужные файлы будут скопированы на жесткий диск компьютера).

Рис.2.3.

Затем задается вопрос об использовании файловой системы (рис. 2.4). Рекомендуем оставить тот вариант, который предлагает система.

Рис.2.4.

Далее мастер предлагает загрузить из Интернета обновления системы (рис. 2.5). Несмотря на то что система по умолчанию предлагает вариант «Загрузить обновленные файлы установки», мы  рекомендуем выбрать «Пропустить этот шаг …».

Рис.2.5.

После этого начинается процесс копирования установочных файлов на компьютер (рис. 2.6).. По его окончании система будет перезагружена, и начнется текстовый этап процесса установки системы.

Рис.2.6.

3. Текстовый этап установки системы.

Напомним, что при загрузке с установочного компакт-диска после выбора редакции операционной системы сразу начинается текстовый этап установки.

Так выглядит первый экран текстового этапа (рис. 2.7):

Рис.2.7.

Если в вашем сервере установлен дисковый контроллер, драйвер которого отсутствует в базовом наборе драйверов системы, на данном этапе обязательно нужно нажать клавишу F6, чтобы в дальнейшем программа установки предложила вам в дисковод для флоппи-дисков дискету от производителя контроллера с драйверами для данного дискового контроллера.

После этого появляется экран с выбором вариантов (рис. 2.8):

- начать установку системы (для этого надо нажать клавишу ВВОД/Enter);

- приступить к восстановлению поврежденной системы с помощью консоли восстановления (клавиша R);

- выйти из программы установки, прервав данный процесс (клавиша F3)

Рис.2.8.

На следующем шаге установки необходимо прочитать Лицензионное соглашение. Если вы принимаете данное соглашение необходимо нажать F8, если не принимаете – необходимо нажать ESC.

После программа установки предлагает выбрать раздел, в который будет производиться установка системы (рис. 2.9). Можно выбрать существующий раздел, создать новый раздел в неразмеченной области, удалить часть имеющихся разделов.

Рис.2.9.

В данном примере в неразмеченной области создается раздел размером 5000 МБ (рис 2.10).

Рис.2.10.

Здесь виден результат создания раздела (рис. 2.11). Нажимаем ВВОД/Enter для запуска установки системы в выбранный раздел.

Рис.2.11.

Выбираем вариант «Форматировать раздел  в системе NTFS (Быстрое)» и продолжаем установку (рис. 2.12).

Рис.2.12.

Программа установки форматирует выбранный раздел (рис. 2.13.).

Рис.2.13.

После форматирования программа установки копирует необходимые файлы на жесткий диск (рис. 2.14).

Рис.2.14.

После завершения копирования производится перезагрузка компьютера, и начинается графический этап установки системы.

4. Графический этап установки системы.

Начальный экран графического этапа — опрос оборудования и поиск имеющихся аппаратных компонент сервера. На данном этапе будут обнаружены все устройства Plug and Play, и, если в дистрибутиве системы имеются драйверы для этих устройств, то они будут установлены (рис. 2.15).

Рис.2.15.

Далее — настройка языков и региональных стандартов (рис. 2.16). Если вам не надо изменять комбинацию клавиш для переключения между английской и русской раскладками клавиатуры, то можете нажать кнопку «Далее». Рекомендуем нажать кнопку «Состав» и настроить язык ввода по умолчанию — «Английский».

Рис.2.16.

Следующий экран — настройка принадлежности программ (рис. 2.17). Здесь необходимо ввести имя пользователя, производящего установку, и название организации, которая приобрела данную копию системы (в учебном классе можно выбрать общее для всех имя пользователя и название учебного заведения).

Рис.2.17.

Затем повторный (если система не устанавливается с загрузочного CD) ввод ключа продукта (рис. 2.18). Снова напомним, что на иллюстрации изображен «условный» установочный ключ. Настоящий ключ — на том установочном комплекте, который вы приобрели по одной из программ лицензирования для учебный заведений.

Рис.2.18.

Теперь необходимо задать режим лицензирования клиентских подключений и количество лицензий (рис. 2.19). Режим лицензирования по умолчанию — «На сервер». При данном режиме система будет контролировать количество одновременных подключений к данному серверу, не отслеживая имен пользователей или компьютеров, с которых производятся данные подключения. При режиме лицензирования «На устройство или на пользователя» при каждой попытке установить сеанс работы с системой система будет обращаться к доменному серверу лицензий и проверять, имеется ли лицензия у данного пользователя на работу с данным сервером. Если лицензия имеется, то сеанс работы будет установлен. Если лицензии нет, то сначала будет произведена попытка выдать новую лицензию для пользователя и записать ее в БД сервера лицензий (после чего будет установлен сеанс работы с сервером). Если же лимит лицензий исчерпан, пользователю будет оказано в доступе к данному серверу. Начальное количество лицензий – 5.

Для данного учебного курса необходимо оставить настройки по умолчанию.

Рис.2.19.

Следующий экран — выбор имени сервера и пароля для встроенной учетной записи «Администратор» данного сервера (рис. 2.20). На иллюстрации выбрано имя DC1. Во время лабораторных занятий студенты, изучающие данный курс, будут назначать имена своих серверов в соответствии с методическими указаниями для лабораторных занятий. Пароль администратора также назначается в соответствии с данными указаниями. Набор требований к паролям учетных записей обсуждается дальше в данном курсе. Сейчас приведем основные требования к паролю:

- длина пароля не менее 8 символов;

- пароль не должен содержать имя пользователя (ни имя учетной записи, ни само имя или фамилию),а также имена его родных и близких, клички домашних животных, номера телефонов и пр. персональную информацию;

- буквы, входящие в пароль, должны быть как в нижнем, так и в верхнем регистре;

- в пароль должны входить знаки препинания и специальные символы (например, $, &, #, @ и др.).

Рис.2.20.

Следующий шаг — установка даты, времени и часового пояса (рис. 2.21). Необходимо установить данные параметры в соответствии с вашим регионом и вашим временем.

Рис.2.21.

Далее — экран установки и настройки сетевых компонент (рис. 2.22).

Рис.2.22.

На этом этапе для каждого из сетевых адаптеров, установленных в сервере и опознанных системой, будет установлены либо «Обычные параметры», подразумевающие включение клиента для сетей Microsoft, предоставление совместного доступа к файлам и принтерам данного сервера и установку протокола TCP/IP с настройкой параметров данного протокола от сервера DHCP или при помощи технологии APIPA. Выберем «Особые параметры» и изменим только настройку TCP/IP — зададим IP-адрес сервера вручную (рис. 2.23).

Рис.2.23.

Установим параметры, как показано на рис. 2.24. В методических указаниях для лабораторных работ описана схема назначения имен и IP-адресов для серверов компьютерного класса.

Рис.2.24.

После настройки сетевых компонент программа установки предлагает оставить компьютер в рабочей группе WORKGROUP (имя рабочей группы можно на этом этапе изменить) или включить в домен корпоративной сети (рис. 2.25). На данном этапе оставим данный параметр по умолчанию.

Рис.2.25.

Дальнейшие действия по установке системы производятся автоматически. По окончании процесса установки необходимо нажать кнопку «Готово» и перезагрузить сервер.

5. Первоначальные действия по настройке сервера после установки операционной системы.

После перезагрузки сервера появится стандартное приглашение для входа в систему. Необходимо ввести имя пользователя «Администратор» и тот, пароль, который мы задали во время установки системы.

В настоящий момент сервер имеет имя DC1, входит в рабочую группу WORKGROUP, имеет начальные сетевые настройки, заданные во время установки. Теперь у нас имеется рабочий инструмент, который мы будем дополнять новыми компонентами и службами, менять его настройки и т.д. для изучения администрирования набора сетевых служб, который является базовым практически в любой корпоративной сети.

После первого входя в систему на экране появляется окно, представленное программой «Управление данным сервером» (рис. 2.26). Эта программа предназначена для управления ролями сервера, которые перечислены в начале данного раздела. Рекомендуем поставить галочку у поля «Не показывать эту страницу при входе в систему», т.к. ее показ при каждом входе будет мешать, а при желании снова эту программу запустить, ее ярлычок легко найти в разделе «Администрирование» главного меню.

Рис.2.26.

Кроме отключения постоянного вывода данного окна, при первом входе в систему можно настроить некоторые параметры рабочей среды администратора:

- параметры рабочего стола;

- параметры главного меню;

- разрешение экрана;

- способ просмотра папок (настоятельно рекомендуем, чтобы система показывала администратору все папки, в том числе системные и скрытые, а также включить показ расширений всех типов файлов).

6. Замечания по автоматической установке операционной системы Windows Server.

Вопросы автоматической установки системы не входят в данный учебный курс. Для получения начальной информации по этой теме рекомендуем ознакомиться с материалами, имеющимися на установочном компакт-диске. На этом CD есть папка \SUPPORT\TOOLS, в которой среди прочих имеется файл DEPLOY.CAB. В данном файле содержится ряд утилит, которые помогают автоматизировать процедуру установки системы и подготовить сценарии для тиражирования установки на большое количество серверов. Это в первую очередь программа установки winnt32.exe (и ее 16-битный собрат winnt.exe), которая в комбинации с различными ключами и параметрами может намного ускорить процесс установки. А также программы setupmgr.exe и sysprep.exe. В файле DEPLOY.CAB имеется также файл deploy.chm, в котором содержится подробное описание использование всех данных утилит.

С дистрибутивного компакт-диска можно установить комплект ресурсов Windows Server 2003 Support Tools. Средства поддержки — это универсальный набор утилит для выполнения любых сервисных задач от диагностики системы до сетевого мониторинга.

Есть много способов администрирования систем Windows Server 2003. Чаще всего применяются следующие.

- Панель управления — набор средств для управления конфигурацией системы Windows Server 2003. В классическом меню Пуск (Start) доступ к этим средствам открывает подменю Настройка (Settings), в упрощенном меню Пуск (Start) команда Панель управления (Control Panel) доступна сразу.

- Графические средства администрирования — ключевые средства для управления компьютерами в сети и их ресурсами, Доступ к необходимому средству можно получить, щелкнул его значок в подменю Администрирование (Administrative Tools).

- Мастера администрирования — средства автоматизации ключевых административных задач. В отличие от Windows NT мастера не сосредоточены в центральном месте — доступ к ним происходит посредством выбора соответствующих параметров меню и других средствах администрирования.

- Функции командной строки. Большинство административных действий можно выполнять из командной строки.

В следующих разделах будут описаны эти функции администрирования.

Резюме

Операционные системы семейства Windows Server являются очень хорошим инструментом для изучения курса «Сетевое администрирование». Данные системы содержат богатый набор сетевых служб для изучения и практического освоения (при этом не потребуется приобретение специализированного дорогостоящего сетевого оборудования, достаточно иметь стандартный компьютерный класс, удовлетворяющий минимальным требованиям для установки системы):

- служба каталогов;

- службы сетевой инфраструктуры (DNS, DHCP, WINS);

- служба файлов и печати;

- сервер приложений (веб, электронная почта);

- службы терминалов;

- служба удаленного доступа/сервер виртуальной частной сети (VPN);

- сервер потокового мультимедиа-вещания.

Системы семейства Windows Server выпускаются в нескольких редакциях, каждая из которых содержит специфический для данной редакции набор сетевых служб и предъявляет свои требования к аппаратной конфигурации сервера, на котором данная система будет работать.

Планирование приобретения и установки системы в корпоративной сети требует рассмотрения и анализа широкого круга вопросов:

- определение набора ролей, которые будет выполнять данный сервер;

- расчет предполагаемой нагрузки на сервер (количество пользователей, объем обрабатываемой и передаваемой по сети информации);

- определение типа и количества процессоров и объема оперативной памяти;

- планирование дисковой подсистемы.

Процесс установки системы на сервере также требует предварительной планирования. Необходимо учесть такие параметры:

- способ установки (ручная или автоматическая);

- размещение дистрибутива системы (загрузочный CD, жесткий диск сервера, сетевая папка);

- будет ли система единственной на данном сервере или планируется использовать мультизагрузку различных экземпляров систем, установленных на различных дисках или различных разделах дисков;

- установка на «чистом» сервере или модернизация установленной ранее системы.

Лабораторные работы

Для закрепления материала раздела 2 необходимо выполнить упражнение из комплекса лабораторных работ — «Установка и настройка системы».